## Slide 1
БЕЛЛИГЕРАТИВНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
Система обнаружения и картографирования маркеров беллигеративных ландшафтов
на базе БПЛА и машинного зрения

## Slide 2
Что такое беллигенеративные ландшафты
Беллигеративные ландшафты — это особый тип антропогенных ландшафтов, сформированных в результате ведения боевых действий, разрушений и создания военных фортификаций.
Участок Царицынского вала в районе трассы «Каспий» примерно 1720 год.
Следы бомбардировок, Верден, Франция. 1916 год.

## Slide 3
Структура проекта:
Два независимых модуля с чёткими интерфейсами
ЧАСТЬ 1
Дрон-носитель
Физическая платформа. Летит, снимает, сохраняет JPEG + GPS-тег на SD-карту.
Полётный контроллер
Omnibus F4 SD (STM32F405)
GPS-модуль
BN-220 • UART3 • 10 Гц
Приёмник
ELRS NANO CYCLONE (ExpressLRS)
VTX / FPV
GEPRC RAD Mini 5.8 ГГц
Пульт
RadioMaster Pocket (ELRS)
Камера + запись
IMX219 + RPi Zero 2W → SD
SD →
ЧАСТЬ 2
Система МЗ
Облачная обработка. Принимает фото, запускает YOLOv8, хранит геометки.
Бортовой модуль
RPi Zero 2W • capture
Upload API
FastAPI • POST /missions
Детекция
YOLOv8 • Celery worker
База данных
PostgreSQL + PostGIS
Хранилище фото
MinIO / S3
Веб-карта
Leaflet • GeoJSON API

## Slide 4
Стек технологий — дрон-носитель
Аппаратная платформа сбора данных
Omnibus F4 SD
STM32F405 • 168 МГц • 6×UART
GPS BN-220
UART3 • uBlox M8N • 10Гц
ELRS NANO
ExpressLRS • приёмник
ESC ×4
M1–M4 • двигатели
GEPRC RAD Mini
VTX 5.8 ГГц • 12В от PDB
PDB PTB XT60
Распределение питания • 12В
RadioMaster Pocket
Пульт • ELRS внутренний модуль
RPi Zero 2W — бортовой модуль захвата
picamera2 (CSI-2) • GPS UART • EXIF-тег • SD-карта • capture.py

## Slide 5
Стек технологий — система машинного зрения
Облачная обработка • хранение • визуализация
Борт / Сбор
picamera2
Захват JPEG 4K
piexif
EXIF GPS-тег
pynmea2
Парсинг NMEA BN-220
gpxpy
GPX-трек
Python 3.11
Бортовой скрипт
Сервер / API
FastAPI
REST Upload + GeoJSON
Celery + Redis
Очередь задач
SQLAlchemy
ORM • миграции
MinIO
S3 хранилище фото
Docker Compose
Деплой VPS
ML / Детекция
YOLOv8
Детекция 6 классов
ONNX Runtime
Инференс на CPU
OpenCV
Предобработка кадров
PyTorch
Обучение модели
GDAL / Rasterio
Геопространств. операции
БД / Карта
PostgreSQL 15
Хранение данных
PostGIS 3.4
Геометрии POINT
Leaflet.js
Интерактивная карта
GeoJSON / KMZ
Экспорт
Heatmap.js
Тепловая карта

## Slide 6
Стек технологий — система машинного зрения
Облачная обработка • хранение • визуализация
Борт / Сбор
picamera2
Захват JPEG 4K
piexif
EXIF GPS-тег
pynmea2
Парсинг NMEA BN-220
gpxpy
GPX-трек
Python 3.11
Бортовой скрипт
Сервер / API
FastAPI
REST Upload + GeoJSON
Celery + Redis
Очередь задач
SQLAlchemy
ORM • миграции
MinIO
S3 хранилище фото
Docker Compose
Деплой VPS
ML / Детекция
YOLOv8
Детекция 6 классов
ONNX Runtime
Инференс на CPU
OpenCV
Предобработка кадров
PyTorch
Обучение модели
GDAL / Rasterio
Геопространств. операции
БД / Карта
PostgreSQL 15
Хранение данных
PostGIS 3.4
Геометрии POINT
Leaflet.js
Интерактивная карта
GeoJSON / KMZ
Экспорт
Heatmap.js
Тепловая карта

## Slide 7
Дрон-носитель — задачи проекта
Сборка, настройка, интеграция бортового модуля
1
Сборка квадрокоптера
Монтаж рамы, PDB PTB XT60, 4× ESC → M1–M4
Подключение GEPRC RAD Mini VTX (12В от PDB)
Камера на вход VIN FC; антенна VTX штатная
3
Настройка полётного контроллера
Прошивка iNav на Omnibus F4 SD
Настройка UART3 → GPS BN-220 (9600 бод, NMEA)
Привязка ELRS NANO CYCLONE на RadioMaster Pocket
2
Интеграция бортового модуля
RPi Zero 2W + IMX219 (CSI-2) на раме
GPS UART → RPi: чтение NMEA, EXIF-тег каждого кадра
capture.py: GPX-трек + frames.csv → SD-карта
4
Полётные испытания
Проверка GPS-фикса (≥4 спутника, ±3–5 м)
Проверка синхронизации координат и кадров
Тестовый маршрут по waypoints в QGroundControl

## Slide 8
Дрон-носитель — результат
Функциональный прототип, готовый к полевым испытаниям
10 Гц
обновление GPS
±3–5 м
точность геопривязки
1 к/с
частота съёмки
3-4S
питание LiPo
Итоговый результат
Собран и прошит квадрокоптер на Omnibus F4 SD
GPS BN-220 стабильно передаёт координаты на FC
ELRS NANO связан с RadioMaster Pocket без задержек
RPi Zero 2W монтирует SD и пишет JPEG + GPS EXIF
GPX-трек синхронизирован с кадрами (frames.csv)
capture.py протестирован: лог 368 строк, без потерь
upload.py передаёт данные на сервер с retry
iNav: тестовый маршрут по waypoints выполнен
📷
Место для фото собранного дрона
Анатомия дрона носителя

## Slide 9
Система МЗ — проделанная работа
Архитектура, БД, бортовой пайплайн, серверная часть
1
Архитектура системы
3-уровневая схема: борт → сервер → карта. Чёткие интерфейсы между модулями. Принцип edge-lite: никакого ML на борту.
2
Схема БД (ERD)
PostgreSQL + PostGIS: 4 таблицы — missions, images, markers, marker_classes. View markers_geojson для API.
3
Бортовой capture.py
368 строк. Потокобезопасный GPS-ридер (pynmea2), EXIF-тег каждого кадра (piexif), GPX-трек, CSV-лог.
4
upload.py
Регистрация миссии, выгрузка GPX + CSV + фото. Retry-логика (3 попытки). SHA-256 контроль целостности.
5
schema.sql
PostGIS индексы GIST на geometry. 6 классов маркеров с цветом для карты. install.sh + systemd-сервис.
6
Классификация маркеров
Определены 6 классов: воронки, окопы, руины, брустверы, металл, гари. Выбрана модель YOLOv8 / RT-DETR.

## Slide 10
Алгоритм обучения ML-модели
YOLOv8 — 6 классов маркеров беллигеративных ландшафтов
1
Сбор данных
iSAID, DOTA v2 OpenAerialMap Собств. съёмка
2
Разметка
LabelImg / Roboflow Bbox • 6 классов
3
Аугмент
Flip, rotate HSV-shift Mosaic, cutout
4
Обучение YOLOv8
PyTorch GPU COCO pretrain 100–300 эпох
5
Валидация
mAP@0.5 >0.85 Confusion matrix per-class анализ
6
Экспорт ONNX
ONNX Runtime TFLite / TensorRT Deploy на сервер
Архитектура YOLOv8
Вход
640×640×3 норм. 0–1
Backbone
CSPDarknet Feature Extraction
Neck
PANet Multi-scale fusion
Head
Decoupled Class + BBox
Выход
6 классов mAP@0.5 >0.85

## Slide 11
Система МЗ — результат
Готовые компоненты и целевые показатели
>85%
mAP@0.5 детекции
6
классов маркеров
±3–5м
геопривязка GPS CEP
ГОТОВО
capture.py
368 стр. • EXIF GPS-тег • GPX • CSV • systemd
upload.py
Выгрузка миссии • retry • SHA-256 контроль
schema.sql
PostGIS ERD • 4 таблицы • view GeoJSON • 6 классов
install.sh
Установка RPi Zero 2W • gpsd • systemd-сервис
Архитектура
3-уровневая схема спроектирована
ERD
Схема БД • связи • индексы GIST
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
FastAPI сервер
Upload API + GET /markers
Celery worker
YOLOv8 инференс → PostGIS
Обучение модели
Разметка датасета, 100+ эпох
ONNX экспорт
Deploy на сервер
Leaflet-карта
GeoJSON → интерактивные маркеры
Docker Compose
Оркестрация всех сервисов

## Slide 12
ИТОГ
Два модуля — одна система
Дрон собирает. Сервер думает. Карта показывает.
Дрон-носитель:
Omnibus F4 SD + BN-220 + ELRS + RPi Zero 2W
Бортовой модуль:
capture.py: EXIF GPS-тег, GPX-трек, CSV — без ML на борту
Архитектура МЗ:
3 уровня, PostGIS ERD спроектирована, API и карта запланированы
Следующий шаг:
FastAPI + Celery + обучение YOLOv8 + Leaflet-карта
Спасибо за внимание | Вопросы?